# PROBLEMAS DE SATÉLITES
Exemplos de resolución coa folla de cálculo: «Satelites.gal»
### Comezo
O documento debería amosar a páxina «Introd», que contén unha advertencia de emprego de macros, certas instrucións elementais, unha ligazón á páxina de axuda, algunhas aclaracións e o repertorio de funcións que se empregan.
Se desexa comezar cun problema, manteña pulsada a tecla «Ctrl» mentres fai clic na cela Enunciado arriba á dereita da folla «Introd», ou faga clic na pestana 🔒 Enunciado na parte inferior entre «Axuda» e «Periodo».
Se precisa unha axuda máis detallada, manteña pulsada a tecla «Ctrl» mentres fai clic na cela Axuda arriba á dereita da folla «Introd», ou faga clic na pestana 🔒 Axuda na parte inferior entre «Introd» e «Enunciado».
### Borrado de datos anteriores
Se a folla «Enunciado» contén datos que non lle interesan, faga clic con rato na cela Borrar datos e faga clic no botón Aceptar do cadro de diálogo que aparecerá. Borrará todos os datos e aparecerán as opcións por defecto.
### Datos
Escriba os datos nas celas de cor branca e bordo azul 5,98·10²⁴ .
Pode escribir valores en notación científica co formato habitual da folla de cálculo «0,00E+00» ou en formato de texto. No primeiro caso, o valor 5,98·10²⁴ escribiríase: 5,98E24.
No segundo caso, para escribir superíndices, preme a tecla «^» antes de cada cifra ou signo. O punto de multiplicación «·» obtense coa combinación de teclas «⇑»3 (maiúsculas 3). Así, para obter 5,98·10²⁴, escriba 5,98 «⇑»3 10^2 ^4 e borre os espazos. Tamén pode seleccionar co rato o dato 5,98·10²⁴, premer xuntas as teclas «Ctrl» C, para copialo, facer clic na cela da folla de cálculo, premer xuntas as teclas
«Ctrl» «⇑» V, (pegado especial) e elixir «Texto sen formato».
Elixa as magnitudes e unidades nas celas de cor salmón e bordo vermello .
Faga clic co rato na cela, faga clic na frecha da dereita  e escolla a magnitude ou unidade axeitada.
### Resultados
Na páxina do «Enunciado» aparecen as respostas. Se quere consultar un resultado máis detallado, manteña pulsada a tecla «Ctrl» mentres fai clic no ítem Cálculo do/da… período, altura, peso ou enerxía que se atopan na parte superior do centro da páxina, ou faga clic na pestana inferior correspondente.
🔒 Periodo	🔒 Altura	🔒 Peso	🔒 Enerxía

## PROBLEMAS
#### Un satélite artificial de 64,5 kg xira arredor da Terra nunha órbita circular de raio r = 2,32 R. Calcula:
##### O período de rotación do satélite.
##### O peso do satélite na órbita.
Datos: Terra: g₀ = 9,80 m/s²; R = 6370 km	(P.A.U. Xuño 05)
Rta.: a) T = 4 h 58 min.; b) Pₕ = 117 N

Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =	64,5	kg
xira arredor dun astro de masa		M =		kg
e raio		R =	6370	km
no que a gravidade no chan é		g₀ =	9,8	m/s²
A órbita é circular de	raio	r =	2,32	R astro

Respostas	clic ↓			Cifras significativas:
		clic ↓	Velocidade	clic ↓	Período
Órbita					04:58:20	h:m:s

	Forza gravitacional		na órbita		117	N

Cálculo do período. (Pestana: «Periodo»)
Raio da órbita					r =	2,32 · 6,37·10⁶		=	1,48·10⁷	m

Masa do astro		G · M = g₀ · R²			G · M =		9,80 · (6,37·10⁶)²		=	3,98·10¹⁴	m³/s²
				M =	3,98·10¹⁴ / 6,67·10⁻¹¹		=	5,96·10²⁴	kg
Velocidade do satélite	v =	√	G · M		v =	√	3,98·10¹⁴		=	5,19·10³	m/s
			r				1,48·10⁷

Período do satélite	T =		2 · π · r			T =	2 · 3,14 · 1,48·10⁷		=	1,79·10⁴	s
			v				5,19·10³

Cálculo do peso do satélite (forza gravitacional). (Pestana: «Peso»)
Gravidade en la altura		g =	G · M			g =	3,98·10¹⁴		=	1,82	m/s²
			r²				(1,48·10⁷)²

Peso do satélite		P =	m · g			P =	64,5 · 1,82		=	117	N

#### A nave espacial Discovery, lanzada en outubro de 1998, describía arredor da Terra unha órbita circular cunha velocidade de 7,62 km·s⁻¹:
##### A que altura sobre a superficie da Terra atopábase?
##### Canto tempo tardaba en dar unha volta completa?
##### Cantos amenceres vían cada 24 horas os astronautas que ían no interior da nave?
Datos: G = 6,67·10⁻¹¹ N·m²·kg⁻²; RT = 6370 km; MT = 5,98·10²⁴ kg	(P.A.U. Xuño 16)
Rta.: a) h = 503 km; b) T = 1 h 34 min; c) n = 15

Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Enunciado	Datos:	G =	6,67·10⁻¹¹	N·m²/kg²
Un satélite de masa		m =		kg
xira arredor dun astro de masa		M =	5,98E+024	kg
e raio		R =	6370	km

O satélite xira cunha	velocidade	v =	7,62	km/s

Para ver o período, elixir debaixo de «Cifras significativas:» Período e unidades h:m:s .
Respostas				Cifras significativas:
	Altura		Velocidade	clic ↓	Período
Órbita	503	km			01:34:27	h:m:s

Cálculo do período e a frecuencia. (Pestana: «Periodo»)
				G · M =		6,67·10⁻¹¹ · 5,98·10²⁴		=	3,99·10¹⁴	m³/s²

Raio da órbita		r =	G · M			r =	3,99·10¹⁴		=	6,87·10⁶	m
			v²				(7,62·10³)²

Período do satélite	T =		2 · π · r			T =	2 · 3,14 · 6,87·10⁶		=	5,67·10³	s
			v				7,62·10³

Frecuencia do satélite		f =	1			f =	86400 s·día⁻¹		=	15,2	día⁻¹
			T				5,67·10³ s

Cálculo da altura. (Pestana: «Altura»)
Altura da órbita		h =	r - R			h =	6,87·10⁶ – 6,37·10⁶	=	5,04·10⁵	m

#### Un satélite artificial de masa 10² kg xira arredor da Terra a unha altura de 4·10³ km sobre a superficie terrestre. Calcula:
##### A súa velocidade orbital, aceleración e período, suposta a órbita circular.
##### Acha o módulo do momento angular do satélite respecto do centro da Terra.
##### Enuncia as leis de Kepler.
Datos: RT = 6,37·10⁶ m; g₀ = 9,81 m/s²	(P.A.U. Set. 16)
Rta.: a) v = 6,20 km/s; T = 2 h 55 min; a = 3,70 m/s²; b) LO = 6,42·10¹² kg·m²/s

Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =	1,00E+02	kg
xira arredor dun astro de masa		M =		kg
e raio		R =	6,37E+06	m
no que a gravidade no chan é		g₀ =	9,81	m/s²
A órbita é circular de	altura	h =	4,00E+03	km

Respostas				Cifras significativas:
	Raio		Velocidade		Período
Órbita	1,04·10⁷	m	6,20·10³	m/s	02:55:16	h:m:s
						clic ↓
	cinética		potencial		mecánica
		J		J		J

Terra				M =	5,96·10²⁴	kg
	no chan para
	Campo gravitacional		na órbita		3,70	m/s²

Para ver o momento angular do satélite respecto do centro da Terra, elixir Momento angular en vez de Campo gravitacional.
Momento angular	en la órbita		6,42·10¹²	kg·m²/s

Cálculo da velocidade orbital e o período. (Pestana: «Periodo»)
Raio da órbita		r =	R + h			r =	6,37·10⁶ + 4,00·10⁶		=	1,04·10⁷	m

Masa do astro		G · M = g₀ · R²			G · M =		9,81 · (6,37·10⁶)²		=	3,98·10¹⁴	m³/s²
						M =	3,98·10¹⁴ / 6,67·10⁻¹¹		=	5,96·10²⁴	kg
Velocidade do satélite	v =	√	G · M		v =	√	3,98·10¹⁴		=	6,20·10³	m/s
			r				1,04·10⁷

Período do satélite		T =	2 · π · r			T =	2 · 3,14 · 1,04·10⁷		=	1,05·10⁴	s
			v				6,20·10³

Cálculo da aceleración. (Pestana: «Peso»)
Gravidade ea altura	g =	G · M			g =	3,98·10¹⁴	=	3,70	m/s²
		r²				(1,04·10⁷)²

Cálculo do módulo do momento angular. (Pestana: «Enerxia»)
Momento angular		Lₒ = r · m · v			Lₒ =	1,04·10⁷ · 100 · 6,20·10³	=	6,42·10¹²	kg·m²/s

#### Un satélite artificial de 500 kg describe unha órbita circular arredor da Terra cun raio de 2·10⁴ km. Calcula:
##### A velocidade orbital e o período.
##### A enerxía mecánica e a potencial.
##### Si por fricción pérdese algo de enerxía, que lle ocorre ao raio e á velocidade?
Datos g₀ = 9,8 m/s²; R = 6370 km	(P.A.U. Set. 10)
Rta.: a) v = 4,46 km/s; T = 7 h 50 min; b) E = -4,97·10⁹ J; Eₚ = -9,94·10⁹ J

Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =	500	kg
xira arredor dun astro de masa		M =		kg
e raio		R =	6370	km
no que a gravidade no chan é		g₀ =	9,8	m/s²
A órbita é circular de	raio	r =	2,00E+04	km

Respostas	clic ↓			Cifras significativas:
		clic ↓	Velocidade		Período
Órbita			4,46·10³	m/s	07:49:42	h:m:s

	cinética		potencial		mecánica	GJ
Enerxía na órbita	4,97	GJ	-9,94	GJ	-4,97	GJ

Cálculo da velocidade orbital e do período. (Pestana: «Periodo»)
Masa do astro		G · M = g₀ · R²			G · M =		9,80 · (6,37·10⁶)²	=	3,98·10¹⁴	m³/s²
						M =	3,98·10¹⁴ / 6,67·10⁻¹¹	=	5,96·10²⁴	kg
Velocidad do satélite	v =	√	G · M		v =	√	3,98·10¹⁴	=	4,46·10³	m/s
			r				2,00·10⁷

Período do satélite		T =	2 · π · r			T =	2 · 3,14 · 2,00·10⁷	=	2,82·10⁴	s
			v				4,46·10³

Cálculo da enerxía mecánica e da enerxía potencial. (Pestana: «Enerxia»)
Enerxía cinética na órbita		E = ½ m · v²				E =	500 · (4,46·10³)² / 2		=	4,97·10⁹	J

Enerxía potencial na órbita		Eₚ =	–G · M · m			Eₚ =	– 3,98·10¹⁴ · 500		=	-9,94·10⁹	J
			r				2,00·10⁷

Enerxía mecánica na órbita		E = E+ Eₚ				E =	-9,94·10⁹ + 4,97·10⁹		=	-4,97·10⁹	J

#### Un satélite artificial de 500 kg de masa xira nunha órbita circular a 5000 km de altura sobre a superficie da Terra. Calcula:
##### A súa velocidade orbital.
##### A súa enerxía mecánica na órbita.
##### A enerxía que hai que comunicarlle para que, partindo da órbita, chegue ao infinito.
Datos: R = 6370 km; g₀ = 9,8 m·s⁻²	(P.A.U. Set. 15)
Rta.: a) v = 5,91 km/s; b) E = -8,74·10⁹ J; c) ΔE = 8,74·10⁹ J

Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =	500	kg
xira arredor dun astro de masa		M =		kg
e raio		R =	6370	km
no que a gravidade no chan é		g₀ =	9,8	m/s²
A órbita é circular de	altura	h =	5000	km

Respostas	clic ↓			Cifras significativas:
		clic ↓	Velocidade
Órbita			5,91·10³	m/s

	cinética		potencial		mecánica	GJ
Enerxía na órbita	8,74	GJ	-17,5	GJ	-8,74	GJ

Cálculo da velocidade orbital. (Pestana: «Periodo»)
Raio de la órbita		r =	R + h			r =	6,37·10⁶ + 5,00·10⁶		=	1,14·10⁷	m

Masa do astro		G · M = g₀ · R²			G · M =		9,80 · (6,37·10⁶)²		=	3,98·10¹⁴	m³/s²
						M =	3,98·10¹⁴ / 6,67·10⁻¹¹		=	5,96·10²⁴	kg
Velocidade do satélite	v =	√	G · M		v =	√	3,98·10¹⁴		=	5,91·10³	m/s
			r				1,14·10⁷

Cálculo da enerxía mecánica. (Pestana: «Enerxia»)

Enerxía cinética na órbita		E = ½ m · v²				E =	500 · (5,91·10³)² / 2		=	8,74·10⁹	J

Enerxía potencial na órbita		Eₚ =	–G · M · m			Eₚ =	– 3,98·10¹⁴ · 500		=	-1,75·10¹⁰	J
			r				1,14·10⁷

Enerxía mecánica na órbita		E = E+ Eₚ				E =	-1,75·10¹⁰ + 8,74·10⁹		=	-8,74·10⁹	J

A enerxía que hai que comunicarlle para que, partindo da órbita, chegue ao infinito, é a diferenza entre a enerxía no infinito, que é nula, e a que ten na órbita.
ΔE = 0 – E = 8,74·10⁹ J

#### Deséxase pór en órbita un satélite de 1800 kg que vire a razón de 12,5 voltas por día. Calcula:
##### O período do satélite.
##### A distancia do satélite á superficie terrestre.
##### A enerxía cinética do satélite nesa órbita.
Datos: G = 6,67·10⁻¹¹ N·m²·kg⁻²; R = 6378 km; M = 5,98·10²⁴ kg	(P.A.U. Set. 09)
Rta.: a) T = 1 h 55 min; b) h = 1470 km; c) E = 4,58·10¹⁰ J

Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =	1800	kg
xira arredor dun astro de masa		M =	5,98E+024	kg
e raio		R =	6378	km

O satélite xira cunha	frecuencia	f =	12,5	día⁻¹

Respostas				Cifras significativas:
	Altura		Velocidade		Período
Órbita	1,47·10³	km	7,13	km/s	01:55:12	h:m:s

	cinética		potencial		mecánica	GJ
Enerxía na órbita	45,8	GJ	-91,6	GJ	-45,8	GJ

Cálculo do período. (Pestana: «Periodo»)
Período do satélite		T =	1			T =	86400	=	6,91·10³	s
			f				12,5

Cálculo da distancia do satélite á superficie terrestre. (Pestana: «Altura»)

				G · M =		6,67·10⁻¹¹ · 5,98·10²⁴		=	3,99·10¹⁴	m³/s²

Radio da órbita	r =	∛	G · M · T²		r =	∛	3,99·10¹⁴ · (6,91·10³)²		=	7,85·10⁶	m
			4 π²				4 · 3,14²

Altura da órbita		h=	r - R			h =	7,85·10⁶ – 6,38·10⁶		=	1,47·10⁶	m

Cálculo da enerxía cinética. (Pestana: «Enerxia»)
Na órbita	v =	2 · π · r			v =	2 ·3,14 · 7,85·10⁶		=	7,13·10³	m/s
Velocidade na órbita
		T				6,91·10³

Enerxía cinética na órbita	E = ½ m · v²				E =	1800 · (7,13·10³)² / 2		=	4,58·10¹⁰	J

Enerxía potencial na órbita	Eₚ =	–G · M · m			Eₚ =	– 3,99·10¹⁴ · 1800		=	-9,16·10¹⁰	J
		r				7,85·10⁶

Enerxía mecánica na órbita	E = E+ Eₚ				E =	-9,16·10¹⁰ + 4,58·10¹⁰		=	-4,58·10¹⁰	J

#### A luz do Sol tarda 5·10² s en chegar á Terra e 2,6·10³ s en chegar a Xúpiter. Calcula:
##### O período de Xúpiter orbitando arredor do Sol.
##### A velocidade orbital de Xúpiter.
##### A masa do Sol.
Datos: T (Terra) arredor do Sol: 3,15·10⁷ s; c = 3·10⁸ m/s; G = 6,67·10⁻¹¹ N·m²·kg⁻². (Suponse as órbitas circulares)	(P.A.U. Set. 12)
Rta.: a) T = 3,73·10⁸ s; v = 1,31·10⁴ m/s; b) M = 2,01·10³⁰ kg

Calcúlase primeiro a masa do Sol escribindo os datos da Terra.
Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =		kg
xira arredor dun astro de masa		M =		kg
e raio		R =
no que a gravidade no chan é		g₀ =
A órbita é circular de	raio	r =	5,00E+02	s luz
O satélite xira cun	período	T =	3,15E+07	s

Respostas				Cifras significativas:

Sol	2,01·10³⁰	kg		M =	2,01·10³⁰	kg

Cálculo da masa do Sol. (Pestana: «Periodo»)
Masa do astro		M =	4 · π² · r³			M =	4 · 3,14² · (1,50·10¹¹)³	=	2,01·10³⁰	kg
			G · T²				6,67·10⁻¹¹ · (3,15·10⁷)²

Escríbense agora a masa do Sol e os datos de Xúpiter:
Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =		kg
xira arredor dun astro de masa		M =	2,01E+30	kg
e raio		R =
				m/s²
A órbita é circular de	raio	r =	2,60E+03	s luz
O satélite xira cunhas

Respostas	clic ↓			Cifras significativas:
		clic ↓	Velocidade		Período
Órbita			13,1	km/s	11,8	anos

Cálculo do período e da velocidade. (Pestana: «Periodo»)
Raio de la órbita					r =	2,60·10³ · 3,00·10⁸		=	7,79·10¹¹	m

				G · M =		6,67·10⁻¹¹ · 2,01·10³⁰		=	1,34·10²⁰	m³/s²

Velocidad do satélite	v =	√	G · M		v =	√	1,34·10²⁰		=	1,31·10⁴	m/s
			r				7,79·10¹¹

Período do satélite		T =	2 · π · r			T =	2 · 3,14 · 7,79·10¹¹		=	3,73·10⁸	s
			v				1,31·10⁴

#### Os satélites Meteosat son satélites xeoestacionarios (situados sobre o ecuador terrestre e con período orbital dun día). Calcula:
##### A altura á que se atopan, respecto da superficie terrestre.
##### A forza exercida sobre o satélite.
##### A enerxía mecánica.
Datos: R = 6,38·10⁶ m; M = 5,98·10²⁴ kg; m = 8·10² kg; G = 6,67·10⁻¹¹ N·m²·kg⁻²	(P.A.U. Set . 08)
Rta.: a) h = 3,60·10⁷ m; b) F = 179 N ; c) E = 3,78·10⁹ J; Eₚ = -7,56·10⁹ J; E = -3,78·10⁹ J

Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =	8,00E+02	kg
xira arredor dun astro de masa		M =	5,98E+24	kg
e raio		R =	6,38E+06	m

O satélite xira cun	período	T =	24	h

Respostas				Cifras significativas:			3
	Altura		Velocidade	clic ↓			s
Órbita	3,59·10⁴	km

	cinética		potencial		mecánica		J
Enerxía na órbita	3,78·10⁹	J	-7,56·10⁹	J	-3,78·10⁹	J

Terra			clic ↓	g₀ =	9,81	m/s²
	no chan para
clic ↑	Forza gravitacional		na órbita		179	N

Cálculo da altura. (Pestana: «Altura»)
G · M = g₀ · R²		G · M =	6,67·10⁻¹¹ · 5,98·10²⁴	=	3,99·10¹⁴	m³/s²

Raio da órbita	r =	∛	G · M · T²		r =	∛	3,99·10¹⁴ · (8,64·10⁴)²		=	4,23·10⁷	m
			4 π²				4 · 3,14²

Altura da órbita	h = r - R					h =	4,23·10⁷ – 6,38·10⁶		=	3,59·10⁷	m

Cálculo da forza exercida sobre o satélite. (Pestana: «Peso»)
Gravedad en la altura	g =	G · M			g =	3,99·10¹⁴		=	0,223	m/s²
		r²				(4,23·10⁷)²

Peso del satélite	P =	m · g			P =	800 · 0,223		=	179	N

Cálculo da enerxía cinética. (Pestana: «Enerxia»)
Na órbita		v =	2 · π · r			v =	2 · 3,14 · 4,23·10⁷		=	3,07·10³	m/s
Velocidade na órbita			T				8,64·10⁴
Enerxía cinética na órbita		E = ½ m · v²				E =	800 · (3,07·10³)² / 2		=	3,78·10⁹	J

Enerxía potencial na órbita		Eₚ =	–G · M · m			Eₚ =	– 3,99·10¹⁴ · 800		=	-7,56·10⁹	J
			r				4,23·10⁷

Enerxía mecánica na órbita		E = E+ Eₚ				E =	-7,56·10⁹ + 3,78·10⁹		=	-3,78·10⁹	J

#### Un satélite artificial de 200 kg describe unha órbita circular a unha altura de 650 km sobre a Terra. Calcula:
##### O período e a velocidade do satélite na órbita.
##### A enerxía mecánica do satélite.
##### O cociente entre os valores da intensidade de campo gravitacional terrestre no satélite e na superficie da Terra.
Datos: M = 5,98·10²⁴ kg; R = 6,37·10⁶ m; G = 6,67·10⁻¹¹ N·m²·kg⁻²	(P.A.U. Set. 11)
Rta.: a) v = 7,54 km/s; T = 1 h 38 min; b) E = -5,68·10⁹ J; c) gₕ/g₀ = 0,824

Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =	200	kg
xira arredor dun astro de masa		M =	5,98E+24	kg
e raio		R =	6378	km

A órbita é circular de	altura	h =	650	km

Respostas				Cifras significativas:
	Raio		Velocidade		Período
Órbita	7,03·10³	km	7,54	km/s	01:37:39	h:m:s

	cinética		potencial		mecánica
Enerxía na órbita	5,68·10⁹	J	-1,14·10¹⁰	J	-5,68·10⁹	J

Terra			clic ↓	g₀ =	9,81	m/s²
	no chan para
clic ↑			na órbita

Cálculo do período e da velocidade orbital. (Pestana: «Periodo»)
Raio da órbita		r =	R + h			r =	6,38·10⁶ + 6,50·10⁵		=	7,03·10⁶	m

					G · M =		6,67·10⁻¹¹ · 5,98·10²⁴		=	3,99·10¹⁴	m³/s²

Velocidade do satélite	v =	√	G · M		v =	√	3,99·10¹⁴		=	7,54·10³	m/s
			r				7,03·10⁶

Período do satélite		T =	2 · π · r			T =	2 · 3,14 · 7,03·10⁶		=	5,86·10³	s
			v				7,54·10³

Cálculo da enerxía mecánica. (Pestana: «Enerxia»)
Enerxía cinética na órbita		E = ½ m · v²				E =	200 · (7,54·10³)² / 2		=	5,68·10⁹	J

Enerxía potencial na órbita		Eₚ =	–G · M · m			Eₚ =	– 3,99·10¹⁴ · 200		=	-1,14·10¹⁰	J
			r				7,03·10⁶

Enerxía mecánica na órbita		E = E+ Eₚ				E =	-1,14·10¹⁰ + 5,68·10⁹		=	-5,68·10⁹	J

Cálculo do cociente das intensidades de campo gravitacional (Pestana «Peso»)
Gravidade no chan		g₀ =	G · M			g₀ =	3,99·10¹⁴		=	9,81	m/s²
			R²				(6,38·10⁶)²

Gravidade na altura		g =	G · M			g =	3,99·10¹⁴		=	8,08	m/s²
			r²				(7,03·10⁶)²

						g	=	8,08	=	0,824
						g₀		9,81

#### Ceres é o planeta anano máis pequeno do sistema solar e ten un período orbital arredor do Sol de 4,60 anos, unha masa de 9,43·10²⁰ kg e un raio de 477 km. Calcula:
##### O valor da intensidade do campo gravitacional que Ceres crea na súa superficie.
##### A enerxía mínima que ha de ter unha nave espacial de 1000 kg de masa para que, saíndo da superficie, poida escapar totalmente da atracción gravitacional do planeta.
##### A distancia media entre Ceres e o Sol, tendo en conta que a distancia media entre a Terra e o Sol é de 1,50·10¹¹ m e que o período orbital da Terra arredor do Sol é dun ano.
Dato: G = 6,67·10⁻¹¹ N·m²·kg⁻²	(P.A.U. Set. 14)
Rta.: a) g = 0,277 m/s²; b) E = 1,32·10⁸ J; c) r = 4,15·10¹¹ m

Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =	1000	kg
xira arredor dun astro de masa		M =	9,43E+20	kg
e raio		R =	477	km

A órbita é circular de
O satélite xira cunha

Respostas				Cifras significativas:
Astro				g₀ =	0,277	m/s²
Enerxía	no chan para		mandalo ao infinito		1,32·10⁸	J

Cálculo da intensidade de campo gravitacional no chan. (Pestana «Peso»)
Gravidade no chan		g₀ =	G · M			g₀ =	6,29·10¹⁰	=	0,277	m/s²
			R²				(4,77·10⁵)²

O cálculo de G · M amósase na pestana «Periodo»
G · M =	6,67·10⁻¹¹ · 9,43·10²⁰	=	6,29·10¹⁰	m³/s²

Cálculo da enerxía no chan. (Pestana: «Enerxia»)
No chan		Ecuacións				Cálculos
Enerxía potencial no chan		Eₚ =	–G · M · m			Eₚ =	– 6,29·10¹⁰ · 1,00·10³			-1,32·10⁸	J
			R				4,77·10⁵

A enerxía para mandalo ao infinito é a diferencia entre a enerxía no infinito, que é nula, e a enerxía potencial que ten no chan, porque a enerxía cinética debida á rotación do asteroide é desprezable.

ΔE = 0 – E = 1,32·10⁸ J

Para o apartado c) hai que comezar un problema distinto, porque agora o astro central é o Sol.
Calcúlase primeiro a masa do Sol escribindo os datos da Terra.

Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =		kg
xira arredor dun astro de masa		M =		kg
e raio		R =
no que a gravidade no chan é		g₀ =		m/s²
A órbita é circular de	radio	r =	1,50E+11	m
O satélite xira cun	período	T =	1	anos

Respostas				Cifras significativas:

Sol				M =	2,00·10³⁰	kg

O cálculo da masa do Sol amósase na pestana «Periodo»
Período					T =	1,00 · 365,25 · 24 · 3600	=	3,16·10⁷	s

Masa do astro		M =	4 · π² · r³			M =	4 · 3,14² · (1,50·10¹¹)³	=	2,00·10³⁰	kg
			G · T²				6,67·10⁻¹¹ · (3,16·10⁷)²

Escríbense agora a masa do Sol e os datos de Ceres:
Introdución de datos. (Pestana: «Enunciado»)
Un satélite de masa		m =		kg
xira arredor de un astro de masa		M =	2,00E+30	kg
e raio		R =

O satélite xira con un	período	T =	4,6	anos

Respostas				Cifras significativas:
	Radio		Velocidade	clic ↓
Órbita	4,15·10¹¹	m

Cálculo do radio da órbita. (Pestana «Altura»)
		G · M = g₀ · R²				G · M =	6,67·10⁻¹¹ · 2,00·10³⁰	=	1,33·10²⁰	m³/s²

Raio da órbita	r =	∛	G · M · T²		r =	∛	1,33·10²⁰ · (1,45·10⁸)²	=	4,15·10¹¹	m
			4 π²				4 · 3,14²

O cálculo do período en segundos amósase na pestana «Periodo»
Período					T =	4,60 · 365,25 · 24 · 3600	=	1,45·10⁸	s